- Abrupt junction:突变结

- acceptance testing (WAT: wafer acceptance testing)

- acceptor: 受主，如B，掺入Si中需要接受电子

- ACCESS：一个EDA（Engineering Data Analysis）系统

- Acid：酸

- Active device：有源器件，如MOS FET（非线性，可以对信号放大）

- Align mark(key)：对位标记

- Alloy：合金

- Aluminum：AL

- Ammonia：NH3

- Ammonium fluoride：NH4F

- Ammonium hydroxide：NH4OH

- Amorphous silicon：α-Si，非晶硅（不是多晶硅）

- Analog：模拟的

- Angstrom：A（1E-10m）

- Anisotropic：各向异性（如POLY ETCH）

- anneal:退火

- AQL(Acceptance Quality Level)：接受质量标准，在一定采样下，可以95%置信度通过质量标准（不同于可靠性，可靠性要求一定时间后的失效率）

- APCVD：常压化学汽相淀积

- ARC(Antireflective coating)：抗反射层（用于METAL等层的光刻）

- Antimony(Sb)

- Argon(Ar)

- Arsenic(As)

- Arsenic trioxide(As2O3)

- Arsine(AsH3)

- Asher：去胶机

- Aspect ration：形貌比（ETCH中的深度、宽度比）

- Autodoping：自搀杂（外延时SUB的浓度高，导致有杂质蒸发到环境中后，又回掺到外延层）

- Avalanche breakdown ：雪崩击穿

- B. B  （bird break）：鸟嘴

- Back end：后段（CONTACT以后、PCM测试前）

- Baseline：标准流程

- Benchmark：基准

- Bias/Side——版图上的图形几何尺寸按设计规则画好了，但是由于工艺的原因，做到圆片上的实际尺寸会发生变化。为此，制版时先做个补偿。比如设计要求ACTIVE尺寸为1um，版图上尺寸也为1um，但由于在长场氧时会产生鸟嘴，使真正的ACTIVE变小。场氧厚度不同的话鸟嘴的长度也不同，如0.6um工艺中，鸟嘴为0.2um，那么实际做出来的ACTIVE只有0.6um，不符合设计的要求。因此，制版时，将ACTIVE的尺寸做成1.4um，每边鸟嘴为0.2um，实际的ACTIVE为1um，符合设计的要求。

- binder:黏合剂

- Bipolar：双极

- Block Size：FRAME的总体尺寸，也是光刻曝光的步进。受光刻机视场的限制。

- Boat：扩散用（石英）舟

- BPSG （boro-phospho-silicate-glass） 硼硅玻璃

- Buffer：芯片到划片槽之间的缓冲区。可以在划片时保护芯片。

- CD： （Critical Dimension）临界（关键）尺寸。在工艺上通常指条宽，例如POLY CD 为多晶条宽。

- CD Spec.——每个层次的最小条宽要求。在版图上有特定的图形给掩膜厂在版制成后测量条宽是否达到要求。曝光显影后测量条宽来检验曝光时间是否合适。腐蚀后测量条宽来检验是否达到要求。

- C/D——Clear/Dark。版图上的图形对应到掩模版上或是黑区或是白区。曝光时，黑区起遮光作用，光透过白区照到对应的光刻胶上使这部分胶的溶解性发生变化。而图形的黑白与光刻胶的性质有关。光刻胶分正胶和负胶。正胶在曝光前对某些溶剂是不可溶的，而曝光后变成了可溶的。反之为负胶。现在上华一般情况下用的是正胶，即白区的图形对应的这部分胶在曝光显影后被溶解掉，黑区对应的这部分胶留下。离子注入时，被胶挡住的区域不会被注到。腐蚀时，未被胶挡住的金属膜或其他薄膜会被腐蚀掉。MASK TOOLING上的“NWELL  1  C”，就是告诉掩膜厂做N阱版要用LAYER 1的图形，这部分图形在版上要做成白区。

- Character window：特征窗口。用文字或数字描述的包含工艺所有特性的一个方形区域。

- Charge：电荷

- Chemical-mechanical polish（CMP）：化学机械抛光法。一种去掉圆片表面某种物质的方法。

- Chemical vapor deposition（CVD）：化学汽相淀积。一种通过化学反应生成一层薄膜的工艺。

- Chip：碎片或芯片。

- Chip Shrinkage：100 %——芯片的实际尺寸是芯片版图的100%。有时候设计公司LAYOUT的尺寸会是实际尺寸的N倍，那么在制版时就要把芯片版图缩回到实际需要的尺寸。

- CIM：computer-integrated manufacturing的缩写。用计算机控制和监控制造工艺的一种综合方式。

- Circuit design ：电路设计。一种将各种元器件连接起来实现一定功能的技术。

- Cleanroom：一种在温度，湿度和洁净度方面都需要满足某些特殊要求的特定区域。

- Compensation doping：补偿掺杂。向P型半导体掺入施主杂质或向N型掺入受主杂质。

- CMOS：complementary metal oxide semiconductor的缩写。一种将PMOS和NMOS在同一个硅衬底上混合制造的工艺。

- coating：涂布

- Computer-aided design（CAD）：计算机辅助设计。

- Conductivity type：传导类型，由多数载流子决定。在N型材料中多数载流子是电子，在P型材料中多数载流子是空穴。

- Contact：孔。在工艺中通常指孔1，即连接铝和硅的孔。

- Control chart：控制图。一种用统计数据描述的可以代表工艺某种性质的曲线图表。

- Correlation：相关性。

- cross linking: 交联

- Cp：工艺能力，详见process capability。

- Cpk：工艺能力指数，详见process capability index。

- CVD：化学汽相淀积

- Cycle time：圆片做完某段工艺或设定工艺段所需要的时间。通常用来衡量流通速度的快慢。

- DDD：双扩散漏

- Damage：损伤。对于单晶体来说，有时晶格缺陷在表面处理后形成无法修复的变形也可以叫做损伤。

- Defect density：缺陷密度。单位面积内的缺陷数。

- Depletion implant：耗尽注入。一种在沟道中注入离子形成耗尽晶体管的注入工艺。（耗尽晶体管指在栅压为零的情况下有电流流过的晶体管。）

- Depletion layer：耗尽层。可动载流子密度远低于施主和受主的固定电荷密度的区域。

- Depletion width：耗尽宽度。53中提到的耗尽层这个区域的宽度。

- Deposition：淀积。一种在圆片上淀积一定厚度的且不和下面层次发生化学反应的薄膜的一种方法。

- Depth of focus（DOF）：焦深。

- design of experiments (DOE)：为了达到费用最小化、降低试验错误、以及保证数据结果的统计合理性等目的，所设计的初始工程批试验计划。

- develop：显影（通过化学处理除去曝光区域的光刻胶，形成所需图形的过程）

- developer：Ⅰ）显影设备；  Ⅱ）显影液

- diborane (B2H6)：乙硼烷，一种无色、易挥发、有毒的可燃气体，常用来作为半导体生产中的硼源

- Die Size：Ref Size+2Xbuffer。

- dichloromethane (CH2CL2)：二氯甲，一种无色，不可燃，不可爆的液体。

- dichlorosilane (DSC)：二氯甲硅烷，一种可燃，有腐蚀性，无色，在潮湿环境下易水解的物质，常用于硅外延或多晶硅的成长，以及用在沉积二氧化硅、氮化硅时的化学气氛中。

- die：硅片中一个很小的单位，包括了设计完整的单个芯片以及芯片邻近水平和垂直方向上的部分划片槽区域。

- dielectric：Ⅰ）介质，一种绝缘材料；  Ⅱ）用于陶瓷或塑料封装的表面材料，可以提供电绝缘功能。

- diffused layer：扩散层，即杂质离子通过固态扩散进入单晶硅中，在临近硅表面的区域形成与衬底材料反型的杂质离子层。

- diode：二极管

- disilane (Si2H6)：乙硅烷，一种无色、无腐蚀性、极易燃的气体，燃烧时能产生高火焰，暴露在空气中会自燃。在生产光电单元时，乙硅烷常用于沉积多晶硅薄膜。

- donor：施主

- drive-in：推阱，指运用高温过程使杂质在硅片中分布扩散。

- dry etch：干刻，指采用反应气体或电离气体除去硅片某一层次中未受保护区域的混合了物理腐蚀及化学腐蚀的工艺过程。

- EDS：特征X射线能量色散谱仪

- effective layer thickness：有效层厚，指在外延片制造中，载流子密度在规定范围内的硅锭前端的深度。

- EM：electromigration，电子迁移，指由通过铝条的电流导致电子沿铝条连线进行的自扩散过程。

- embed[ im5bed ]vt.使插入, 使嵌入, 深留, 嵌入, [医]包埋

- epitaxial layer：外延层。半导体技术中，在决定晶向的基质衬底上生长一层单晶半导体材料，这一单晶半导体层即为外延层。

- equipment downtime：设备状态异常以及不能完成预定功能的时间。

- etch：腐蚀，运用物理或化学方法有选择的去除不需的区域。

- exposure：曝光，使感光材料感光或受其他辐射材料照射的过程

- EXPOSURE LATITUDE曝光窗口

- evaporation deposition：蒸镀

- fab：常指半导体生产的制造工厂。

- feature size：特征尺寸，指单个图形的最小物理尺寸。

- field-effect transistor（FET）：场效应管。包含源、漏、栅、衬四端，由源经栅到漏的多子流驱动而工作，多子流由栅下的横向电场控制。

- film：薄膜，圆片上的一层或多层迭加的物质。

- flat：平边

- flatband capacitanse：平带电容

- flatband voltage：平带电压

- flow coefficicent：流动系数

- flow velocity：流速计

- flow volume：流量计

- flux：单位时间内流过给定面积的颗粒数

- FMA：	失效模式分析

- forbidden energy gap：禁带

- four-point probe：四点探针台

- FOX：场氧

- FRAME：就是将光刻对位标记，FRAME不包括芯片的图形，只是将芯片在FRAME中的位置留空，由制版厂将FRAME和芯片的图形组合起来。

- functional area：功能区

- gate oxide：栅氧

- glass transition temperature：玻璃态转换温度

- glue layer :黏着层

- gowning：净化服

- gray area：灰区

- grazing incidence interferometer：切线入射干涉仪

- HB （hard bake）：后烘   （thermal srtability）

- heteroepitaxy：单晶长在不同材料的衬底上的外延方法

- high-current implanter：束电流大于3ma的注入方式，用于批量生产

- hign-efficiency particulate air(HEPA) filter：高效率空气颗粒过滤器，去掉99.97%的大于0.3um的颗粒

- HMDS：六甲基二硅氨

- host：主机

- hot carriers：热载流子

- hydrophilic：亲水性

- hydrophobic：疏水性

- impurity：杂质

- IMMESESEION:浸润显影

- Impact ionization:碰撞电离

- inductive coupled plasma(ICP)：感应等离子体

- inert gas：惰性气体

- initial oxide：一氧

- IN-LINE MONITOR：用于在线监控膜厚和测量条宽等的图形。

- insulator：绝缘

- isolated line：隔离线

- IMD：金属间介质层

- implant : 注入

- impurity n : 掺杂

- junction : 结

- junction spiking n :铝穿刺

- kerf :划片槽

- KLA：圆片颗粒检测仪

- landing pad n :PAD

- Layer No.——版图中数据区的层次。如N阱画在LAYER 1上，则做N阱版时，数据区的层次号为“1”。

- layout：就是版图设计

- LDD：轻扩散漏

- lithography n 制版

- loading effect ：负载效应

- LPCVD：低压化学汽相淀积

- maintainability, equipment  : 设备产能

- maintenance n :保养

- majority carrier n :多数载流子

- masks, device series of n : 一成套光刻版

- Mask Grade——版的等级。不同工艺线宽不同层次对版的均匀性套刻精度要求不同。S级最高，余下依次为A、B、C、D。

- Mask Name——版名。

- Mask Scale 5:1——掩模版上的图形尺寸要将TOOLING中所标的尺寸放大5倍。

- MASK TOOLING：就是制版文件

- Mask Material——掩模版的材质。有石英（QZ），普通玻璃（SL），低膨玻璃（LE）等。

- Mask Size——掩模版的尺寸。我们一般采用5寸版（长宽为5英寸，厚0.09英寸）。

- material n :原料

- matrix n 1 :矩阵

- mean n : 平均值

- measured leak rate n :测得漏率

- median n  :中间值

- memory  n : 记忆体

- metal n :金属

- nanometer (nm) n ：纳米

- nanosecond (ns) n ：纳秒

- nitride etch n ：氮化物刻蚀

- nitrogen (N2 ) n： 氮气，一种双原子气体

- n-type adj ：n型

- OFF-LINE MONITOR：用于制造完成后分析异常的图形。

- ohms per square n：欧姆每平方: 方块电阻

- orientation n： 晶向，一组晶列所指的方向

- overlap n ： 交迭区

- OVER ETCH：过腐蚀

- oxidation n ：氧化，高温下氧气或水蒸气与硅进行的化学反应

- passivation:钝化层

- Pellicle Side/Type——是否贴膜和贴膜类型。在掩模版上贴上膜框以保护掩模版。膜框的大小与所用NIKON机类型有关。NIKON2005的视场为20mmX20mm，则BLOCK最大可做到20mmX20m。NIKON1505的视场为15mmX15mm，则BLOCK最大可做到15mmX15mm。膜框需把整个BLOCK都保护起来，因此2005的膜框比1505大，只能适用于NIKON2005，1505的膜框却两者都适用。

- plasma:等离子体

- PMD：金属前介质层

- phosphorus (P) n ：磷 ，一种有毒的非金属元素

- photomask n ：光刻版，用于光刻的版

- photomask, negative n：反刻

- images：去掉图形区域的版

- PECVD：等离子化学汽相淀积

- photomask, positive n：正刻

- photoactivity:光活性

- pilot n ：先行批，用以验证该工艺是否符合规格的片子

- plasma n ：等离子体，用于去胶、刻蚀或淀积的电离气体

- plasma-enhanced chemical vapor deposition (PECVD) n： 等离子体化学气相淀积，低温条件下的等离子淀积工艺

- plasma-enhanced TEOS oxide deposition n：TEOS淀积，淀积TEOS的一种工艺

- plus:加上“+”        NPLUS：

- pn junction n：pn结

- pocked bead n：麻点，在20X下观察到的吸附在低压表面的水珠

- polarization n：偏振，描述电磁波下电场矢量方向的术语

- Polish:磨光，光泽

- polycide n：多晶硅 /金属硅化物， 解决高阻的复合栅结构

- polycrystalline silicon (poly) n：多晶硅，高浓度掺杂（>5E19）的硅，能导电。

- polymer:聚合物

- polymorphism n：多态现象，多晶形成一种化合物以至少两种不同的形态结晶的现象

- potential：电势

- priming:前处理

- PVD：物理汽相淀积

- prober n :探针。在集成电路的电流测试中使用的一种设备，用以连接圆片和检测设备。

- process control n :过程控制。半导体制造过程中，对设备或产品规范的控制能力。

- profile: 剖面形貌

- proximity X-ray n :近X射线：一种光刻技术，用X射线照射置于光刻胶上方的掩 膜版，从而使对应的光刻胶暴光。

- puddle:静态显影

- PSG：（phosphoro-silicate-glass）磷硅玻璃

- pure water n : 纯水。半导体生产中所用之水。

- punch-through(PT)：穿通

- pyrometer：n.[物]高温计

- quantum device n :量子设备。一种电子设备结构，其特性源于电子的波动性。

- quartz carrier n :石英舟。

- random access memory (RAM) n :随机存储器。

- random logic device n :随机逻辑器件。

- rapid thermal processing (RTP) n :快速热处理(RTP)。

- reactive ion etch (RIE) n : 反应离子刻蚀(RIE)。

- reactor n :反应腔。反应进行的密封隔离腔。

- recipe n :菜单。生产过程中对圆片所做的每一步处理规范 .

- Ref Size：芯片的实际尺寸。

- resistant：电阻

- rotating：(-head) sprinkler (喷头)旋转式喷灌器

- resin:树脂

- RF：射频

- RIE：反应离子腐蚀

- RTA:快速热退火

- SB  （soft bake）: 前烘

- scanning electron microscope (SEM) n :电子显微镜(SEM)。

- scheduled downtime n : (设备)预定停工时间。

- sheet resistant:薄膜电阻

- Schottky barrier diodes n :肖特基二极管。

- scribe line n :划片槽。

- sacrificial etchback n :牺牲腐蚀。

- sac—oxide：牺牲氧化

- Scribe Line C/D——划片槽内非数据区的黑白。

- SEM：扫描电镜

- semiconductor n :半导体。电导性介于导体和绝缘体之间的元素。

- sensitizer : 感光剂

- sheet resistance (Rs) (or per square) n :薄层电阻。一般用以衡量半导体表面杂质掺杂水平。

- side load: 边缘载荷，被弯曲后产生的应力。

- silicon on sapphire(SOS)epitaxial wafer:外延是蓝宝石衬底硅的原片

- SDG：有源区

- small scale integration(SSI):小规模综合，在单一模块上由2到10个图案的布局。

- solvent: 溶剂

- SOG：(spin-on-glass)旋涂玻璃

- source code:原代码，机器代码编译者使用的，输入到程序设计语言里或编码器的代码。

- spectral line: 光谱线，光谱镊制机或分光计在焦平面上捕捉到的狭长状的图形。

- space etch ：隔离腐蚀

- SPICE MODEL：测试模块，用于提取工艺参数模型。

- spin webbing: 旋转带，在旋转过程中在下表面形成的细丝状的剩余物。

- spray:喷雾显影

- sputter etch: 溅射刻蚀，从离子轰击产生的表面除去薄膜。

- sputtering deposition:贱镀

- stacking fault:堆垛层错，原子普通堆积规律的背离产生的2次空间错误。

- steam bath:蒸汽浴，一个大气压下，流动蒸汽或其他温度热源的暴光。

- Step：个BLOCK内芯片在X方向排布几个，在Y方向排布几个。

- step response time:瞬态特性时间，大多数流量控制器实验中，普通变化时段到气流刚   到达特定地带的那个时刻之间的时间。

- stepper: 步进光刻机（按BLOCK来曝光）

- stress test: 应力测试，包括特定的电压、温度、湿度条件。

- strip:剥去，脱掉

- surface profile:表面轮廓，指与原片表面垂直的平面的轮廓（没有特指的情况下）。

- swing curve：波动曲线

- symptom:征兆，人员感觉到在一定条件下产生变化的弊病的主观认识。

- tack weld:间断焊，通常在角落上寻找预先有的地点进行的点焊（用于连接盖子）。

- Taylor tray:泰勒盘，褐拈土组成的高膨胀物质。

- temperature cycling:温度周期变化，测量出的重复出现相类似的高低温循环。

- TENC：颗粒测试仪

- testability:易测性，对于一个已给电路来说，哪些测试是适用它的。

- thermal deposition:热沉积，在超过950度的高温下，硅片引入化学掺杂物的过程。

- thin film:超薄薄膜，堆积在原片表面的用于传导或绝缘的一层特殊薄膜。

- titanium(Ti): 钛。

- TIN：钛的氮化物

- toluene(C6H5CH3): 甲苯。有毒、无色易燃的液体，它不溶于水但溶于酒精和大气。

- TRACK	:光刻

- 1,1,1-trichloroethane(TCA)(CL3CCH3): 有毒、不易燃、有刺激性气味的液态溶剂。这种混合物不溶于水但溶于酒精和大气。

- tungsten(W): 钨。

- tungsten hexafluoride(WF6): 氟化钨。无色无味的气体或者是淡黄色液体。在CVD中WF6用于淀积硅化物，也可用于钨传导的薄膜。

- tinning: 金属性表面覆盖焊点的薄层。

- total fixed charge density(Nth): 下列是硅表面不可动电荷密度的总和：氧化层固定电荷密度(Nf)、氧化层俘获的电荷的密度(Not)、界面负获得电荷密度(Nit)。

- volatile可变的

- watt(W): 瓦。能量单位。

- wafer flat: 从晶片的一面直接切下去，用于表明自由载流子的导电类型和晶体表面的晶向，也可用于在处理和雕合过程中的排列晶片。

- wafer process chamber(WPC): 对晶片进行工艺的腔体。

- well: 阱。

- wet chemical etch: 湿法化学腐蚀。

- trench: 深腐蚀区域，用于从另一区域隔离出一个区域或者在硅晶片上形成存储电容器。

- via: 通孔。使隔着电介质的上下两层金属实现电连接。

- well &tub：阱

- window: 在隔离晶片中，允许上下两层实现电连接的绝缘的通道。

- the plane junction：（the parallel plane junction,one-dimensional diode,ideal P-N junction）平行平面结

- torr : 托。压力的单位。

- vapor pressure: 当固体或液体处于平衡态时自己拥有的蒸汽所施加的压力。蒸汽压力是与物质和温度有关的函数。

- vacuum: 真空。

- transition metals: 过渡金属。

| SS171 PCM Test List Description |
| --- |
| Test name | Description | Test Method and Condition |
| N+ SHEET RES | N+范德堡电阻 | Force current on 2 terminals,measure voltagon the other 2 terminals(totally measure 4 direction) If the Vmax/Vmin in the criterion,take the average of the four voltage as the Vmeasure Rs=4.532*Vmeasure/Iforce |
| P+ SHEET RES | P+范德堡电阻 |  |
| NTUB SHEET RES | N阱范德堡电阻 |  |
| GATE SHEET RES | 多晶范德堡电阻 |  |
| NGATE SHEET RES | N+注入的多晶范德堡电阻 |  |
| PGATE SHEET RES | P+注入的多晶范德堡电阻 |  |
| M1 SHEET RES. | 金属1范德堡电阻 |  |
| M2 SHEET RES | 金属2范德堡电阻 |  |
| N+ CONT. RES | N+接触孔电阻 | Measure it using a four point Kelvin technique.Force a certain current on one opposite direction ,then measure voltage on the other opposite direction. Rc=Vmeasure/Iforce |
| P+ CONT. RES | P+接触孔电阻 |  |
| GATE CONT RES | 多晶接触孔电阻 |  |
| POLY CONT RES 0.45 | 0.45um多晶接触孔电阻 |  |
| NGATE CONT RES | N+注入的多晶接触孔电阻 |  |
| N+ CONT RES 0.45 | 0.45umN+注入多晶接触孔电阻 |  |
| P+ CONT RES 0.45 | 0.45umP+注入的接触孔电阻 |  |
| PGATE CONT RES | P+注入的多晶接触孔电阻 |  |
| N+/PTUB BV POS | N+/P阱正向击穿电压 | Force a certain current to the two terminals.Then measure the voltage, both positive & negative.when the current is 1uA,the valtage is the BV. |
| N+/PTUB BV NEG | N+/P阱负向击穿电压 |  |
| P+/NTUB POS BV | P+/N阱正向击穿电压 |  |
| P+/NTUB NEG BV | P+/N阱负向击穿电压 |  |
| NTUB/PTUB BV POS | N阱/P阱正向击穿电压 |  |
| NTUB/PTUB BV NEG | N阱/P阱负向击穿电压 |  |
| M1 LINE/EXT ISO | 金属1铝条间的漏电 | Force a certain voltalge to a two-teminal device.Then measurethelow current.The result comes as -LOG(Imeasure) |
| M2 LINE/EXT ISO | 金属2铝条间的漏电 |  |
| N+/PW Lkg | N+/PW结漏电 | Force a certain voltalge to a two-terminal device(sub grounding).Then measure the currentThe result comes as LOG. |
| NTOX CAM LKG | N+/TUB漏电 |  |
| P+/NW Lkg | P+/NW结漏电 |  |
| NTUB 100/20 RES | 100/20N阱电阻 | Force a curent to two terminal resisitance, measure the voltage. R=Vmeasure / Itest NTUB Line Res,Force 10uA N+,P+ ,PGATE Line Res,Force 0.1mA |
| NTUB 100/10 RES | 100/10N阱电阻 |  |
| NTUB 100/4 RES | 100/4N阱电阻 |  |
| NTUB 100/2.5 RES | 100/2.5N阱电阻 |  |
| N+ 100/20 RES | 100/20N+电阻 |  |
| N+ 100/0.5 RES | 100/0.5N+电阻 |  |
| P+ 100/20 RES | 100/20P+电阻 |  |
| P+ 100/0.5 RES | 100/0.5P+电阻 |  |
| PGATE 100/20 RES | 100/20P+注入的多晶电阻 |  |
| PGATE 100/10 RES | 100/10P+注入的多晶电阻 |  |
| PGATE 100/0.5 RES | 100/0.5P+注入的多晶电阻 |  |
| PGATE 100/0.4 RES | 100/0.4P+注入的多晶电阻 |  |
| M1 100/5 RES | 100/5金属1电阻 | Force current on 2 terminals,measure voltagon the other 2 terminals(totally measure 4 direction). If the Vmax/Vmin in the criterion,take the average of the four voltage as the Vmeasure Rs=4.532*Vmeasure/Iforce |
| M1 100/2 RES | 100/2金属1电阻 |  |
| M1 150/1 RES | 150/1金属1电阻 |  |
| M1 100/0.6 RES | 100/0.6金属1电阻 |  |
| M2 100/5 RES | 100/5金属2电阻 |  |
| M2 100/2 RES | 100/2金属2电阻 |  |
| M2 100/1 RES | 100/1金属2电阻 |  |
| M2 100/0.7 RES | 100/0.7金属2电阻 |  |
| N 20x20 Vt | 20*20N管开启电压 | Measure threshold voltage in linearregion:(P sweep NEG)Vds=0.1V, Vbs=0, SweepVgate from 0 to4V to find peak Gm,Vt=Vintercept-0.5*VdsBeta:Beta=△(Ids)/(Vgstep*Vdd)Ion:Force Vds=Vgs=Vdd,and measure Ids Ioff:ForceVds=Vdd,Vgs=0and measure Ids |
| N 20x20 BETA | 20*20N管跨导 |  |
| N 20x20 Ioff | 20*20N 管漏电 |  |
| N 20x20 Ion | 20*20N管导通电流 |  |
| P 20x20 Vt | 20*20P管开启 |  |
| P 20x20 Vt@Vbg=1.5 | 20*20P管在Vbg=1.5V下的开启 |  |
| N 20x20 Vt@Vb=1.5 | 20*20N管在Vb=5V下的开启电压 |  |
| N 20x20 BVd/sgt | 20*20N管击穿电压 | Measure transistor breakdown voltage or punchthrough voltage.Force Vgs=0,and measure Vds at the point of Ids=1uA. The measuredvalue is returned as BVd/gst. Measure BVt/sdg and BVsd/gt is the same method. |
| N 20x20 BVt/sdg | 20*20N管击穿电压 |  |
| N 20x20 BVsd/gt | 20*20N管击穿电压 |  |
| P 20x20 BVd/sgt | 20*20P管击穿电压 |  |
| P 20x20 BVt/sdg | 20*20P管击穿电压 |  |
| P 20x20 BVsd/gt | 20*20P管击穿电压 |  |
| N 20x20 Isub@5 | 20*20N管在Vd=5V下的衬底电流 | Force Vds=5.0V,Vbs=0V,sweep Vgs to find the peak substrate current. |
| N 20x20 Vg@Isub | 20*20N管在Isub最大时Vg |  |
| Toxfn Ptox | N阱内栅氧厚度 | Forcing initial current 100nA on oxide capacitor and measure voltage to get oxide thickness. This sub-program return another parameter Vbd. We use 10nA/um2 current on oxide, measure voltage to reflect oxide breakdown |
| Toxfn Ntox | P阱内栅氧厚度 |  |
| BV GOX/NW | GOX/NW击穿电压 |  |
| BV GOX/PW | GOX/PW击穿电压 |  |
| N 0.50u Leff(Beta) | 0.50uN管有效沟长 | Linear region MAX SLOPE method to measure Vt.BETA=MAX (SLOPE/Vds)Rslt=Bsq*(Lcsq-Lcx)/(Bx-Bsq) |
| P 0.55u Leff(Beta) | 0.55uP管有效沟长 |  |
| P 0.6u Weff(Ion) | 0.6uP管有效沟宽 | Measure Ids@Vd=Vg=Vdd for the 2 transistor. Rslt=Ionx*(Wl-Wx)/(Ionl-Ionx) |
| N 0.5u We(Ion) | 0.5uN管有效沟宽 |  |
| NM1FOX 0.8x20 Lkg | 0.8*20铝栅N场管漏电（M1） | Force Vdd to drain,and Vg(>Vthreshold) to gate, SUB connect to ground. Then measure the current of Drain. |
| NM2FOX 0.8x20 Lkg | 0.8*20铝栅N场管漏电（M2） |  |
| NM3FOX 0.8x20 Lkg | 0.8*20铝栅N场管漏电（M3） |  |
| NFOX 0.8x20 Lkg | 0.8*20N场管漏电 |  |
| DNMOS 20x20 Ion | 20*20耗尽N导通管电流 |  |
| NM1FOX 0.8x20 Vtf | 0.8*20铝栅N场管开启（M1） | Force Voltage on Drain, and sweep Vgs, measure Ids,at Ids=1uA point,the Vgs is Vt |
| NM2FOX 0.8x20 Vtf | 0.8*20铝栅N场管开启（M2） |  |
| NM3FOX 0.8x20 Vtf | 0.8*20铝栅N场管开启（M3） |  |
| NFOX 0.8x20 Vtf | 8*20N场管开启 |  |
| KBE NCH 20x20 | 20*20N管衬底调制系数 | Vd=Vs=0,sweepVg,Vb=-3.5.Asdefinedin 1.3,using linear region MaxSLOPE method to measure Vtunderthe 2bias Vb1=0→Vt1,Vb2→Vt2,NKBE=(Vt1-Vt2)/1.179,PKBE=( Vt1-Vt2)/1.190 |
| KBE PCH 20x20 | 20*20P管衬底调制系数 |  |
| Coff FOX | 补偿电容 | Auto measure the flat capacitor |
| Tox FOX | 场氧厚度 |  |  |
| Tox M1/POLY | 介质一厚度 |  |  |
| Tox M2/M1 | 介质二厚度 |  |
| POLY MEND .5/.5 | POLY蛇行电阻 | auto measure a two terminal resistor using system multimeter. |
| POLY MEND .5/.5@S | POLY蛇行电阻 |  |
| POLY MEAD .4/.4@S | POLY蛇行电阻 |  |
| M1 MEND .6/.6 | M1蛇行电阻 |  |
| M1 MEND .6/.6@S | M1蛇行电阻 |  |
| POLY COMB .55/.5@S | POLY梳状漏电 | force a certain voltalge to a two-teminal device.Then measure the low current. The result comes as -LOG(Imeasure) |
| POLY COMB .4/.4@S | POLY梳状漏电 |  |
| M1 COMB .6/.6 | 金属1上0.6*0.6梳状漏电 |  |
| M1 COMB .6/.6@STEP | 金属1上0.6*0.6梳状漏电 |  |
| M1 Rref | 无台阶处M1电阻 | measure sheet resistance using Van Der Pauw test structure . |
| M1 Rtop/Rref | M1 RATIO（M1平坦化） |  |
| POLY .5x.5x1000 Rc | 0.5*0.5POLY孔链 | force a current to two terminal resistance, measure the voltage. R=Measure / Itest |